|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ от 0 до 650°С Типы и основные размеры ГОСТ 9066-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО 650°С Типы и основные размеры Studs for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°C. Types and main dimensions ГОСТ 9066-75* Взамен ГОСТ 9066-69 Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок введения установлен с 01.01.76 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4667 срок действия продлен до 01.01.96 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С. Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлением Ру менее 4 МПа (40кгс/см2). (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Шпильки должны изготовляться следующих типов: А-шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части, применяемая для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300°С; Б-шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, применяемая для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединительных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой металла свыше 300°С; В-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным «под ключ», затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С; Г-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С; Д-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С. 3. Размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 1, 2. Тип А Тип Б __________ * Размер для справки Черт. 1 Черт. 2 Тип Д __________ * Размер для справки. Черт. 3 Таблица 1 мм Номинальный диаметр резьбы d 10 12 16 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 (52) 56 (60) Шаг резьбы крупный 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 мелкий 1,25 1,5 2 3 4 Диаметр гладкой части для шпилек типа А d1 По ГОСТ 1925.8-73 и ГОСТ 19256-73. для шпилек типов Б, В, Г, Д d2 (пред. откл. по h12) с крупным шагом 7,8 9,5 13 16 18 20 22 24 30 35 40 44 48 52 с мелким шагом 8 10 14 18 20 21 24 27 33 35 40 44 50 54 - Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д - 10 Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д - М12 Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д d5s - 13 17 d6 - Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г - 24 30 34 39 43 48 52 Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В - 14 20 25 30 Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В - 20 30 34 40 Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д 6 8 12 Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д - 7 Высота головки «под ключ» h2 для шпилек типа В - 12 15 20 Глубина резьбы осевого отверстия из для шпилек типов В, Г, Д - 30 Размер «под ключ» для шпилек типа В S (пред. откл. по h12) - 13 22 27 32 Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 номин. 15 18 22 28 30 35 38 42 50 58 65 70 75 80 пред. откл. +1,8 +2,1 +2,5 +3,0 +4,0 Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г при нарезании резьбы - 15 25 при накатке резьбы - Высота головки 13 для шпилек типа В - 45 55 65 70 75 85 Продолжение мм Номинальный диаметр резьбы d 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 Шаг резьбы крупный 6 мелкий 4 4 и 6 Диаметр гладкой части для шпилек типа А D1 По ГОСТ 19268-73 и ГОСТ 19256-73 для шпилек типов Б, В, Г, Д d2 (пред откл. по h12) с крупным шагом 54 56 с мелким шагом 58 62 66 70 74 84 94 104 114 119 134 154 - 64 68 72 80 92 102 112 116 132 152 Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д 10 и 20 20 36 Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д М12 и М24 М24 М42 Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д d5 17 и 32 32 54 d6 - 40 85 Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г 56 60 64 68 72 82 92 102 112 116 132 152 Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В 30 32 35 42 50 60 70 75 Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В 40 45 58 70 80 95 100 Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д 12 16 Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д 7 10 13 Высота головки «под ключ» h2 для шпилек типа В 20 25 30 35 40 50 Глубина резьбы осевого отверстия h3 для шпилек типов В, Г, Д 30 и 50 50 75 Размер «под ключ» для шпилек типа В S (пред. откл. по hl2) 32 36 46 55 65 75 80 Длина ввинчиваемого резьбового конца b1 номин. 90 95 100 105 110 125 135 150 160 170 190 220 пред. откл. +4,0 Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г при нарезании резьбы 25 при накатке резьбы - 35 40 Высота головки 13 для шпилек типа В 90 100 115 120 135 145 160 180 Примечания: 1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять. 2 Диаметр гладкой части d1 шпилек типа А с мелкой резьбой, выполняемой накаткой, при d>52 ммдолжен быть равен среднему диаметру резьбы. Допускается диаметр гладкой части шпилек типов Б, В, Г и Д выполнять размером среднего диаметра резьбы, выполненной методом накатки. 3. Размеры радиусов перехода R и концевых фасок не распространяются на шпильки, резьба которых выполняется методом накатки. 4. Длину ввинчиваемого резьбового конца допускается выполнять равной 1,6 d или 1,8 d на шпильках всех типов. 5. Допускается на шпильках типов Г и Д не делать расточку осевого отверстия d6, при этом на шпильках типа Г цилиндрический выступ допускается выполнять по высоте I2, равной удвоенному шагу резьбы. 6. Допускается на шпильках типов В, Г и Д осевое отверстие выполнять диаметром d3, равным 6,7 мм для шпилек М30 и М36 и 8,5 мм для шпилек М42 и М48, размеры гнезда под рым-болт-по ГОСТ 4751-73. 7. Допускается уменьшение диаметра d7 на величину шага резьбы. 8. Допускается для шпилек типов В, Г, Д с номинальным диаметром резьбы до М60 осевое отверстие d3 и гнездо под рым-болт не выполнять. 9. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ± по ГОСТ 25670-83. Таблица 2 мм Длина шпильки L (пред. откл. по js 16) Номинальный диаметр резьбы, d 10 12 16 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 100 110 (120) 125 | 140 160 Длина резьбового конца, b 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 65 - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75 - 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 90 - - 32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 28 - - 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130 - - - - 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150 - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160 - - - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170 - - - - - - 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180 - - 40 - - - - 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - 48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 210 - - - - 52 - - - 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - 220 - - - - - - - - - 75 - - - - - - - - - - - - - - - - 230 - - - - - 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 - - - - - - 65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 270 - - - - - - - - - - 90 - - - - - - - - - - - - - - - 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 290 - - - - - - - - - - - 95 - - - - - - - - - - - - - - 300 - - - - - - - 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 310 - - - - - - - - - - - - 105 115 120 - - - - - - - - - - - 320 - - - - - - - - 80 - - - - - - - - - - - - - - - - - 330 - - - - - - - - - 90 - - - - - 125 - - - - - - - - - - 340 - - - - - - - - - - - - - - - - 135 135 - - - - - - - - 350 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 135 - - - - - - - 360 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 370 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 380 - - - - - - - - - - - - 105 - - - - - - - - - - - - - 390 - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - - - - - - 115 - - - - - - - - - - - - 410 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 420 - - - - - - - - - - - - - - 120 - - - - - - - - - - - 430 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 440 - - - - - - - - - - - 105 - - - 125 - - - - - - - - - - 450 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 460 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 470 - - - - - - - - - - - - 120 - - - 135 135 135 145 - - - - - - 480 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 490 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500 - - - - - - - - - - - - - 130 - - - - - - - - - - - - 510 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 520 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145 145 - - - - 530 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 540 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 - - - - - - - - - - - - - - 135 - - - - - - - - - - - 560 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 570 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 580 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 590 - - - - - - - - - - - - - - - 145 - - - - - - - - - - 600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 610 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175 175 - - 620 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 630 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 640 - - - - - - - - - - - - - - - - 155 155 155 - - - - - - - 650 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 660 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 165 165 165 - - 210 240 670 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 680 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 690 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 710 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 720 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 730 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 740 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 165 165 165 175 175 210 240 750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Примечания: 1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять. 2. При применении шпилек с длиной более 750 мм длина резьбы шпилек должна соответствовать ряду Ra 40 ГОСТ 6636-69. 3. Длина I шпилек A2, Б2, В, Г и Д2 более 0,25 d+b по ряду Ra 40 и дополнительному ряду ГОСТ 6636-69. 4. Допускается для шпилек типов В, Г и Д уменьшение длины резьбового конца Ь, но не более чем на 0,25 d. 5. Длину шпилек типов А и Б необходимо выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки типа А в резьбовом соединении было не менее шага резьбы, включая фаску на конце шпильки. Примеры условных обозначений: Шпилька типа А, исполнения 1, с диаметром резьбы 48 мм, с крупным шагом резьбы 5 мм, с полем допуска 6g, с длиной шпильки 200 мм, с длиной резьбового конца 90 из стали марки ЭП182, категории IV, группы качества 2, без покрытия: Шпилька AM48-6g200.90.3U 182.IV.2 ГОСТ 9066-75 То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы 3 мм, с полем допуска 6g, с длиной ввинчиваемого конца l1=65 мм, с длиной резьбового конца l0 = 90 мм, вакуумно-дугового переплава, без покрытия: Шпилька A2M483-6g200ЭП182-BД,.III.2. ГОСТ 9066-75 То же, из стали 35, категории II, группы качества 3, с покрытием 02, толщиной 9 мкм: Шпилька A2M483-6g20035.II.3.029 ГОСТ 9066-75 4. Резьба метрическая-по ГОСТ 24705-81. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. Масса шпилек приведена всправочных приложениях 1-7. 6. Технические требования-по ГОСТ 20700-75. 7. (Исключен, Изм. № 2). ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1и 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 10 12 16 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 (52) 45 0,028 50 0,031 55 0,034 0,041 60 0,037 0,045 65 0,040 0,049 70 0,043 0,054 0,094 75 0,046 0,058 0,102 80 0,049 0,063 0,110 85 0,052 0,067 0,118 0,178 90 0,055 0,072 0,126 0,191 95 0,058 0,076 0,134 0,203 0,246 100 0,061 0,081 0,142 0,216 0,261 110 0,064 0,090 0,158 0,241 0,291 0,336 120 0,067 0,099 0,173 0,266 0,321 0,371 0,469 130 0,070 0,108 0,189 0,290 0,350 0,407 0,514 0,623 140 0,073 0,117 0,205 0,315 0,380 0,442 0,559 0,679 150 0,076 0,126 0,221 0,340 0,410 0,477 0,603 0,734 1,042 160 0,135 0,236 0,364 0,440 0,513 0,648 0,750 1,122 1,520 170 0,144 0,252 0,389 0,470 0,548 0,694 0,845 1,202 1,628 180 0,153 0,268 0,413 0,499 0,584 0,738 0,901 1,282 1,737 190 0,162 0,283 0,438 0,529 0,620 0,784 0,456 1,362 1,845 200 - 0,171 0,300 0,463 0,559 0,655 0,827 1,012 1,443 1,953 2,504 210 - - 0,316 0,488 0,589 0,691 0,873 1,067 1,523 2,062 2,645 220 - - 0,332 0,513 0,619 0,726 0,919 1,123 1,603 2,171 2,787 3,280 230 - - 0,348 0,538 0,648 0,761 0,964 1,178 1,683 2,279 2,929 3,446 240 - - - - - 0,797 1,009 1,234 1,763 2,387 3,071 3,612 250 - - - - - 0,833 1,053 1,289 1,843 2,494 3,214 3,778 260 - - - - - - 1,098 1,345 1,923 2,602 3,358 3,945 270 - - - - - - 1,141 1,400 2,003 2,712 3,499 4,112 280 - - - - - - - 1,455 2,083 2,822 3,640 4,280 290 - - - - - - - 1,511 2,164 2,927 3,782 4,445 300 - - - - - - - 1,567 2,245 3,032 3,925 4,610 310 - - - - - - - 1,622 2,323 3,142 4,067 4,777 320 - - - - - - - 1,678 2,402 3,252 4,210 4,945 330 - - - - - - - 1,733 2,482 3,362 4,350 5,112 340 - - - - - - - 1,788 2,563 3,472 4,490 5,280 350 - - - - - - - - 2,642 3,582 4,635 5,445 360 - - - - - - - - 2,722 3,692 4,780 5,610 370 - - - - - - - - 2,804 3,799 4,920 5,777 380 - - - - - - - - 2,887 3,907 5,060 5,945 390 - - - - - - - - 2,964 4,019 5,202 6,107 400 - - - - - - - - 3,442 4,132 5,345 6,270 410 - - - - - - - - - 4,232 5,487 6,435 420 - - - - - - - - - - 5,630 6,600 430 - - - - - - - - - - 5,775 6,770 440 - - - - - - - - - - 5,920 6,940 450 - - - - - - - - - - - 7,110 460 - - - - - - - - - - - 7,280 470 - - - - - - - - - - - 7,440 480 7,600 490 7,770 500 7,940 510 - 520 - 530 - 540 - 550 - 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 Продолжение Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1 и 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 4,332 260 4,525 270 4,717 280 4,910 5,620 290 5,105 5,842 300 5,300 6,065 310 5,492 6,287 7,120 320 5,685 6,510 7,370 330 5,877 6,730 7,625 8,620 340 6,070 6,950 7,880 8,910 9,960 12,097 350 6,262 7,175 8,130 9,190 10,270 12,453 13,811 360 6,455 7,400 8,380 9,470 10,580 12,809 14,206 17,978 370 6,647 7,620 8,635 9,760 10,900 13,165 14,600 18,478 380 6,840 7,840 8,890 10,050 11,220 13,520 14,995 18,978 390 7,035 8,065 9,140 10,330 11,540 13,876 15,389 19,478 400 7,230 8,290 9,390 10,610 11,870 14,232 15,784 19,977 410 7,420 8,510 9,645 10,900 12,080 14,588 16,177 20,475 420 7,610 8,730 9,900 11,190 12,300 14,944 16,573 20,975 430 7,810 8,950 10,150 11,470 12,720 15,299 16,968 21,471 440 8,010 9,170 10,410 11,750 13,140 15,655 17,362 21,974 450 8,200 9,390 10,660 12,040 13,460 16,011 17,757 22,473 27,742 460 8,390 9,610 10,910 12,330 13,780 16,367 18,152 22,972 28,359 34,316 470 8,580 10,060 11,160 12,600 14,100 16,723 18,546 23,472 28,976 35,062 480 8,770 10,280 11,420 12,880 14,420 17,078 18,941 23,971 29,592 35,808 490 8,965 10,510 11,670 13,170 14,740 17,434 19,335 24,471 30,208 36,554 500 9,160 10,730 11,930 13,460 15,060 17,790 19,730 24,970 30,825 37,300 44,390 510 9,350 10,960 12,170 13,750 15,380 18,146 20,125 25,469 31,442 38,046 45,278 520 9,540 11,180 12,420 14,040 15,700 18,502 20,519 25,969 32,058 38,792 46,166 530 - 11,410 12,680 14,320 16,010 18,857 20,914 26,468 32,674 39,538 47,053 540 - 11,610 12,940 14,600 16,320 19,213 21,308 26,968 33,291 40,286 4,7,941 550 - - 13,190 14,890 16,65С 19,509 21,703 27,467 33,907 41,030 48,829 560 - - 13,450 15,180 16,980 19,925 22,098 27,966 34,524 41,776 49,717 570 13,700 15,460 17,290 20,281 22,492 28,466 13,141 42,552 50,605 580 13,950 15,740 17,610 20,636 22,887 28,965 35,757 43,268 51,492 590 14,200 16,020 17,910 20,992 23,281 29,465 36,374 44,014 52,380 600 14,450 16,310 18,210 21,348 23,676 29,964 36,990 44,760 53,288 57,798 72,480 94,680 610 - 16,600 18,530, 21,704 24,071 30,463 37,606 45,506 54,156 57,761 93,688 96,258 620 - 16,890 18,860 22,060 24,466 30,963 38,223 46,252 55,044 59,725 74,896 97,836 630 - 17,160 19,180 22,415 24,860 31,462 38,840 46,998 55,931 60,688 76,104 99,414 640 17,440 19,510 22,771 25,254 31,962 39,456 47,774 56,819 61,651 77,312 100,992 650 - 17,740 19,830 23,127 25,649 32,461 40,072 48,490 57,707 62,614 78,520 102,570 660 - - 20,160 23,483 26,044 32,960 40,689 49,236 58,595 63,578 79,728 104,148 670 - - 20,480 23,839 26,438 33,460 41,306 49,982 59,483 64,541 80,936 105,728 680 - - 20,810 24,194 26,833 33,959 41,922 50,728 60,370 65,504 82,144 10,304 690 - - - 24,560 27,227 34,459 42,538 51,474 61,258 66,468 83,359 108,882 700 - - - 24,906 27,622 34,958 43,155 52,220 62,146 67,431 84,560 110,460 710 - - - - - 35,457 43,772 52,966 63,034 68,394 85,768 112,038 720 - - - - - 3,5,957 44,388 53,712 63,922 69,358 86,976 113,616 730 - - - - - 36,456 45,004 54,458 64,809 70,321 88,184 115,194 740 - - - - - 36,956 45,621 55,204 65,697 71,284 89,392 116,772 750 - - - - - 37,455 46,238 55,950 66,585 72,248 90,600 118,350 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 1, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 10 12 16 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 (52) 45 0,028 - - - - - - - - - - - 50 0,030 - - - - - - - - - - - 55 0,031 0,040 - - - - - - - - - - 60 0,033 0,044 - - - - - - - - - - 65 0,036 0,048 - - - - - - - - - - 70 0,038 0,052 0,097 - - - - - - - - - 75 0,040 0,056 0,104 - - - - - - - - - 80 0,041 0,059 0,111 - - - - - - - - - 85 0,043 0,063 0,118 0,170 - - - - - - - - 90 0,045 0,067 0,125 0,180 - - - - - - - - 95 0,047 0,071 0,132 0,190 0,222 - - - - - - - 100 0,049 0,075 0,139 0,200 0,247 - - - - - - - 110 0,053 0,082 0,153 0,220 0,271 0,328 - - - - - - 120 0,054 0,090 0,166 0,240 0,296 0,358 0,462 - - - - - 130 0,055 0,098 0,180 0,260 0,321 0,388 0,501 0,628 - - - - 140 0,056 0,115 0,194 0,280 0,345 0,418 0,539 0,677 - - - - 150 0,057 0,123 0,208 0,300 0,370 0,448 0,578 0,725 1,007 - - - 160 - 0,130 0,222 0,320 0,395 0,477 0,616 0,773 1,074 1,500 - - 170 - 0,138 0,236 0,340 0,419 0,507 0,655 0,822 1,141 1,594 - - 180 - 0,145 0,250 0,360 0,444 0,537 0,694 0,870 1,209 1,688 - - 190 - 0,153 0,264 0,380 0,469 0,567 0,732 0,918 1,276 1,782 - - 200 - 0,160 0,277 0,400 0,493 0,597 0,771 0,967 1,343 1,876 2,497 - 210 - - 0,291 0,420 0,518 0,627 0,809 1,015 1,410 1,969 2,622 - 220 - - 0,305 0,440 0,543 0,656 0,848 1,063 1,477 1,063 2,747 3,257 230 0,319 0,460 0,567 0,686 0,886 1,112 1,544 2,157 2,872 3,405 240 0,716 0,925 1,160 1,611 2,251 2,996 3,553 250 0,746 0,963 1,209 1,679 2,345 3,121 3,701 260 1,002 1,257 1,746 2,438 3,246 3,849 270 1,040 1,305 1,813 2,532 3,371 3,997 280 - - - - - 1,354 1,880 2,626 3,496 4,145 290 1,402 1,947 2,720 3,621 4,293 300 1,450 2,014 2,813 3,746 4,441 310 1,499 2,081 2,907 3,870 4,589 320 1,547 2,148 3,001 3,995 4,737 330 1,595 2,216 3,095 4,120 4,885 340 1,644 2,283 3,189 3,245 5,033 350 2,350 3,282 4,370 5,181 360 2,417 3,376 4,495 5,329 370 2,484 3,470 4,619 5,477 380 2,551 3,564 4,744 5,626 390 2,618 3,657 4,869 5,773 400 2,686 3,751 4,994 5,921 410 3,845 5,119 6,069 420 5,244 6,217 430 5,369 5,365 440 5,493 6,513 450 6,661 460 6,809 470 6,957 480 7,105 490 7,253 500 7,402 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 Продолжение Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 1, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 45 - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - 55 - - - - - - - - - - - - - - 60 - - - - - - - - - - - - - - 65 - - - - - - - - - - - - - - 70 - - - - - - - - - - - - - - 75 - - - - - - - - - - - - - - 80 - - - - - - - - - - - - - - 85 - - - - - - - - - - - - - - 90 - - - - - - - - - - - - - - 95 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 110 - - - - - - - - - - - - - - 120 - - - - - - - - - - - - - - 130 - - - - - - - - - - - - - - 140 - - - - - - - - - - - - - - 150 - - - - - - - - - - - - - - 160 - - - - - - - - - - - - - - 170 - - - - - - - - - - - - - - 180 - - - - - - - - - - - - - - 190 - - - - - - - - - - - - - - 200 - - - - - - - - - - - - - - 210 - - - - - - - - - - - - - - 220 - - - - - - - - - - - - - - 230 240 250 4,168 260 4,334 270 4,501 280 4,668 5,414 290 4,293 5,607 300 5,001 5,800 310 5,168 5,994 6,880 320 5,335 6,187 7,102 330 5,501 6,381 7,324 8,333 340 5,668 6,574 7,546 8,586 9,980 11,710 350 5,835 6,767 7,768 8,839 10,270 12,023 13,351 360 6,002 6,961 7,990 9,091 10,560 12,319 13,686 17,528 370 6,168 7,154 8,212 9,314 10,860 12,625 14,030 17,958 380 6,335 7,347 8,434 9,596 11,150 12,920 14,365 18,398 390 6,507 7,541 8,656 9,849 11,440 13,226 14,699 18,828 400 6,668 7,734 8,878 10,100 11,740 13,522 15,044 19,267 410 6,835 7,927 9,100 10,350 12,030 13,822 15,377 19,695 420 7,002 8,121 9,322 10,600 12,320 14,134 15,713 20,135 430 7,169 8,314 9,544 10,850 12,620 14,429 16,048 20,564 440 7,335 8,507 9,766 11,110 12,910 14,735 16,392 21,004 450 7,502 8,701 9,988 11,360 13,200 15,031 16,727 21,433 26,592 460 7,669 8,894 10,210 11,610 13,500 15,337 17,062 21,872 27,129 32,966 470 7,835 9,087 10,430 11,860 12,790 15,633 17,406 22,312 27,676 33,632 - - - - 480 8,002 9,281 10,650 12,120 14,080 15,938 17,741 22,741 28,222 34,298 490 8,169 9,474 10,870 12,370 14,380 16,244 18,075 23,181 28,768 34,964 500 8,336 9,668 11,090 12,620 14,670 16,540 18,410 23,610 29,305 35,631 43,090 46,805 510 8,502 9,861 11,310 12,870 14,970 16,846 18,755 24,049 29,852 36,296 43,888 47,775 520 8,669 10,050 11,510 13,130 15,260 17,142 19,089 24,479 30,398 36,962 44,686 48,552 530 10,250 11,760 13,380 15,550 17,447 19,424 24,918 30,944 37,628 45,483 49,425 540 10,440 11,980 13,630 15,850 17,743 19,758 25,348 31,491 38,294 46,291 50,298 550 10,630 12,200 13,880 16,140 18,049 20,103 25,787 32,027 38,960 47,089 51,162 560 12,420 14,140 16,430 18,345 20,438 26,216 32,574 39,626 47,877 52,035 570 12,650 14,390 16,730 18,651 20,772 26,656 33,121 40,292 48,685 52,908 580 12,870 14,640 17,020 18,456 21,107 27,065 33,667 40,958 49,492 53,781 590 13,030 14,890 17,310 19,472 21,681 27,525 34,214 41,624 50,290 54,655 600 13,310 15,150 17,610 19,768 22,016 28,214 35,040 42,290 51,108 55,528 70,650 93,370 610 15,400 17,900 20,074 22,351 28,653 35,786 43,276 51,896 56,401 71,748 94,838 620 15,650 18,190 20,380 22,685 29,083 36,133 43,942 51,694 57,275 72,856 96,306 630 15,900 18,490 20,675 22,930 29,522 36,680 44,608 53,491 58,148 74,064 97,974 640 16,160 18,780 20,981 23,364 29,952 37,216 45,271 54,299 59,021 75,07? 99,242 650 16,410 19,070 21,277 23,699 30,391 37,762 45,940 55,097 59,894 76,180 100,710 660 19,370 21,583 24,044 30,820 38,309 46,606 55,895 60,768 77,278 102,178 670 19,660 21,879 24,378 31,260 38,956 47,272 56,703 61,641 78,386 103,646 680 19,960 22,184 24,713 31,699 39,402 47,938 57,500 62,504 79,494 105,144 690 20,250 22,490 25,047 32,129 39,939 48,614 58,298 63,376 80,609 106,582 700 20,540 22,786 25,392 32,568 40,485 49,280 59,096 64,251 81,710 108,050 710 32,997 41,032 49,946 59,984 65,124 82,808 109,518 720 33,437 41,578 50,612 60,792 65,998 83,916 110,796 730 33,866 42,114 51,278 61,589 66,871 85,024 111,464 740 34,306 42,661 51,944 62,387 67,741 86,132 113,932 750 34,735 43,208 52,610 63,195 68,618 86,960 115,400 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 10 12 16 20 (22) 24 (27) 30 36 42 48 (52) 45 0,021 50 0,023 55 0,025 0,038 | 60 0,027 0,041 65 0,029 0,043 70 0,031 0,046 0,089 75 0,033 0,019 0,095 80 0,035 0,052 0,100 85 0,037 0,055 0,105 0,170 90 0,039 0,058 0,110 0,178 95 0,041 0,061 0,115 0,186 0,223 100 0,043 0,064 0,121 0,195 0,243 110 0,047 0,070 0,131 0,211 0,263 0,313 120 0,051 0,075 0,141 0,228 0,283 0,336 0,443 130 0,055 0,081 0,152 0,244 0,303 0,360 0,473 0,581 140 0,058 0,086 0,162 0,261 0,323 0,383 0,503 0,629 150 0,062 0,092 0,173 0,277 0,344 0,406 0,533 0,667 1,016 160 - 0,098 0,183 0,294 0,364 0,430 0,562 0,705 1,087 1,543 170 - 0,103 0,193 0,311 0,384 0,453 0,592 0,743 1,143 1,620 180 - 0,109 0,204 0,327 0,404 0,477 0,622 0,781 1,198 1,695 190 - 0,114 0,214 0,344 0,428 0,500 0,652 0,819 1,254 1,772 200 - 0,120 0,225 0,360 0,448 0,524 0,681 0,857 1,309 1,849 2,486 210 - - 0,235 0,377 0,468 0,547 0,711 0,895 1,365 1,925 2,587 220 - - 0,245 0,393 0,488 0,570 0,741 0,933 1,420 2,001 2,689 3,243 230 - - 0,256 0,410 0,508 0,594 0,771 0,970 1,476 2,078 2,780 3,3b4 240 - - - - - 0,617 0,801 1,008 1,531 2,154 2,891 3,484 250 0,641 0,831 1,038 1,587 2,230 2,992 3,604 260 0,860 1,084 1,642 2,307 3,093 3,725 270 0,890 1,122 1,697 2,383 3,194 3,845 280 1,160 1,753 2,460 3,295 3,966 290 1,198 1,808 2,536 3,396 4,085 300 1,236 1,854 2,612 3,497 4,206 310 1,274 1,909 2,687 3,598 4,326 320 1,312 1,975 2,765 3,699 4,447 330 1,350 2,019 2,841 3,800 4,567 340 1,387 2,086 2,918 3,901 4,688 350 - 2,139 2,993 4,002 4,708 360 - 2,197 3,070 4,104 4,929 370 2,249 3,146 4,206 5,049 380 2,308 3,223 4,305 5,170 390 2,359 3,298 4,406 5,290 400 2,419 3,376 4,508 5,410 410 - 3,451 4,610 5,530 420 - - 4,710 5,651 430 - 4,811 5,772 440 - 4,912 5,892 450 - 6,012 460 6,133 470 6,253 480 6,373 490 6,493 500 6,614 510 - 520 - 530 - 540 - 550 - 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 Продолжение Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 45 | 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 4,157 5,420 5,655 260 4,299 5,591 5,848 270 4,441 5,763 6,140 280 4,583 5,934 6,333 290 4,733 6,107 6,525 300 4,867 6,288 6,618 310 5,009 6,450 6,811 320 5,151 6,621 7,005 330 5,293 6,794 7,197 8,196 340 5,435 6,965 7,391 8,418 9,76 11,08 350 5,577 7,138 7,584 8,699 10,02 11,39 12,70 360 5,719 7,309 7,778 8,862 10,29 11,69 13,02 16,72 370 5,861 7,481 7,971 9,083 10,56 12,00 13,37 17,16 380 6,003 7,552 8,165 9,306 10,83 12,30 13,69 17,59 390 6,145 7,825 8,357 9,528 11,09 12,61 14,04 18,03 400 6,287 7,996 8,551 9,749 11,36 12,83 14,36 18,46 410 6,429 8,168 8,744 9,971 11,62 13,22 14,71 18,90 420 6,571 8,339 8,938 10,194 11,89 13,52 15,03 19,33 430 6,713 8,512 9,130 10,416 12,16 13,83 15,38 19,77 440 6,855 8,683 9,324 10,638 12,42 14,13 15,70 20,20 450 6,997 8,856 9,517 10,860 12,69 14,44 16,03 20,64 25,64 460 7,139 9,027 9,711 11,081 12,95 14,74 16,37 21,06 26,18 32,05 470 7,281 9,199 10,097 11,303 13,22 14,97 16,76 21,50 26,73 32,72 480 7,421 9,370 10,290 11,525 13,49 15,35 17,04 21,93 27,27 33,38 490 7,561 9,543 10,484 11,747 13,75 15,56 17,39 22,37 27,82 34,05 500 7,706 9,714 10,677 11,969 14,02 15,96 17,71 22,80 28,36 34,71 41,97 45,53 510 7,848 9,886 10,870 12,190 14,29 16,26 18,05 23,23 28,95 35,37 42,78 46,40 520 7,991 10,057 11,063 12,412 14,55 16,57 18,38 23,67 29,45 36,04 43,58 47,28 530 - 10,230 11,257 12,633 14,82 16,87 18,72 24,10 29,99 36,70 44,39 48,15 540 10,401 11,450 12,866 15,08 17,18 19,05 24,54 30,54 37,37 45,19 49,03 550 10,572 11,643 13,078 15,34 17,48 19,39 24,97 31,08 38,03 46,01 49,91 560 - 11,836 13,300 15,62 17,79 19,72 25,41 31,63 38,70 46,80 50,78 570 12,030 13,521 15,88 18,09 20,06 25,84 32,17 39,36 47,62 51,66 580 12,223 13,743 16,15 18,75 20,39 26,28 32,72 40,03 48,41 52,53 590 12,416 13,964 16,48 19,05 20,81 26,71 33,26 40,69 49,23 53,41 600 12,609 14,187 16,74 19,36 21,14 27,24 33,89 41,36 50,03 54,29 68,96 91,18 610 - 14,409 17,01 19,66 21,48 27,67 34,43 42,12 50,84 55,26 70,07 92,64 620 - 14,631 17,27 19,97 21,87 27,11 34,98 42,79 51,64 56,04 71,19 94,11 630 14,853 17,54 20,27 22,15 28,54 35,52 43,45 52,45 56,91 72,30 95,57 640 14,966 17,81 20,58 22,48 28,98 36,07 44,12 53,25 57,79 73,42 97,04 650 15,188 18,07 20,88 22,82 29,41 36,61 44,78 54,07 58,67 74,54 98,51 660 - 18,34 21,19 23,15 29,85 37,16 45,45 54,86 59,54 75,65 99,97 670 - 18,61 21,49 23,44 30,28 37,70 46,11 55,68 60,42 76,77 101,44 680 18,81 21,80 23,82 30,72 38,25 46,78 56,47 61,29 77,88 102,90 690 19,14 22,10 24,16 31,15 38,79 47,44 57,29 62,17 79,00 104,37 700 19,40 22,41 24,49 31,59 39,34 48,11 58,09 63,05 80,12 105,84 710 - - - 32,02 39,88 48,77 58,90 63,92 81,23 107,36 720 - - - 32,42 40,42 49,43 59,70 64,80 82,35 108,77 730 32,89 40,97 50,10 60,51 65,67 83,46 110,23 740 33,33 41,52 50,77 61,31 66,55 84,58 111,70 750 33,76 42,06 51,43 62,13 67,43 85,70 113,17 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа В, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 30 36 42 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 130 0,488 140 0,518 1,072 150 0,548 1,122 160 0,578 1,172 1,692 170 0,608 1,222 1,762 180 0,638 1,272 1,832 190 0,668 1,322 1,902 200 0,698 1,372 1,972 2,682 210 0,728 1,422 2,042 2,782 220 0,758 1,472 2,112 2,882 3,409 230 0,788 1,522 2,182 2,982 3,529 240 0,818 1,572 2,252 3,082 3,649 250 0,858 1,622 2,322 3,182 3,769 4,261 5,433 6,100 260 0,888 1,672 2,392 3,282 3,889 4,391 5,593 6,270 270 0,918 1,732 2,462 3,382 4,009 4,521 5,753 6,440 280 0,948 1,782 2,532 3,482 4,129 4,651 5,913 6,610 290 0,978 1,832 2,602 3,582 4,249 4,781 6,073 6,780 300 1,008 1,882 2,672 3,682 4,369 4,911 6,233 6,950 310 1,038 1,932 2,762 3,782 4,489 5,041 6,393 7,120 320 1,068 1,982 2,832 3,882 4,609 5,171 6,553 7,290 330 1,098 2,032 2,902 3,982 4,729 5,301 6,713 7,460 8,390 340 1,128 2,082 2,972 4,082 4,849 5,431 6,873 7,630 8,580 10,576 11,188 350 - 2,132 3,042 4,132 4,969 5,561 7,033 7,800 8,770 10,836 11,468 12,778 360 - 2,182 3,112 4,182 5,089 5,691 7,193 7,970 8,960 11,096 11,748 13,078 17,816 370 - 2,232 3,182 4,282 5,209 5,821 7,353 8,140 9,150 11,356 12,028 13,398 18,226 380 - 2,282 3,252 4,382 5,329 5,951 7,513 8,310 9,340 11,616 12,308 13,698 18,636 390 - 2,332 3,322 4,482 5,369 6,081 7,673 8,480 9,530 11,876 12,588 14,018 19,046 400 - 2,382 2,392 4,582 5,449 6,211 7,833 8,650 9,720 12,136 12,868 14,318 19,456 410 - 2,432 2,462 4,682 5,569 6,341 7,993 8,820 9,910 12,396 13,148 14,638 19,866 420 - - - 4,782 5,689 6,471 8,153 8,990 10,100 12,656 13,428 14,938 20,276 430 4,882 5,809 6,641 8,313 9,160 10,290 12,916 13,708 15,258 20,686 440 4,982 5,929 6,771 8,473 9,330 10,480 13,176 13,988 15,558 21,096 450 6,049 6,901 8,633 9,500 10,670 13,436 14,268 15,678 21,506 27,669 460 5,169 7,031 8,793 9,670 10,860 13,696 14,548 16,178 21,916 28,189 34,444 470 6,289 7,161 9,003 9840 11,050 13,956 14,828 16,498 22,326 28,709 35,084 480 6,409 7,291 9,163 10,010 11,240 14,216 15,108 16,798 22,736 29,229 35,724 490 6,529 7,421 9,323 10,180 11,430 14,476 15,388 17,118 23,146 29,749 36,364 500 6,649 7,551 9,483 10,350 11,620 14,736 15,668 17,418 23,556 30,269 37,004 42,563 46,123 510 7,681 9,643 10,590 11,810 14,996 15,948 17,738 23,966 30,789 37,644 43,303 46,923 520 7,811 9,803 10,770 12,000 15,256 16,228 18,038 24,376 31,309 38,284 44,043 47,723 530 9,963 10,930 12,190 15,516 16,508 18,358 24,786 31,829 38,924 44,783 48,523 540 10,123 11,110 12,380 15,776 16,788 18,658 25,196 32,349 39,564 45,523 49,323 550 10,283 11,270 12,690 16,036 17,068 18,978 25,606 32,869 40,204 46,263 50,123 560 11,450 12,880 16,296 17,348 19,278 26,016 33,389 40,844 47,003 50,923 570 11,610 13,070 16,556 17,628 19,598 26,426 33,909 41,484 47,743 51,723 580 11,790 13,260 16,816 18,258 19,898 26,836 34,429 42,124 48,483 52,523 590 11,950 13,450 17,136 18,538 20,298 27,246 34,949 42,764 49,223 53,323 600 12,130 13,640 17,396 18,818 20,598 27,656 35,469 43,404 49,963 54,123 71,666 95,825 610 13,830 17,659 19,098 20,918 28,066 36,069 44,044 50,703 54,923 72,706 97,215 620 14,020 17,916 19,378 21,218 28,476 36,589 44,684 51,443 55,723 73,746 98,605 630 14,210 18,176 19,658 21,538 28,886 37,109 45,324 52,183 56,523 74,786 99,995 640 14,400 18,436 19,938 21,838 29,296 37,629 45,964 52,923 57,323 75,826 101,385 650 14,590 18,696 20,218 22,158 29,706 38,149 46,604 53,663 58,123 76,866 102,775 660 18,956 20,498 22,458 30,116 38,669 47,244 54,403 58,923 77,906 104,165 670 19,216 20,778 22,778 30,526 39,189 47,884 55,143 59,723 78,946 105,555 680 19,476 21,058 23,078 30,936 39,709 48,524 55,883 60,523 79,986 106,945 690 19,736 21,338 23,398 31,346 40,229 49,164 56,623 61,323 81,026 108,335 700 19,996 21,618 23,698 31,756 40,749 49,804 57,363 62,123 82,066 109,725 710 32,166 41,269 50,444 58,103 62,923 83,106 111,115 720 32,576 41,789 51,084 58,843 63,723 84,146 112,505 730 32,986 42,309 51,724 59,583 64,523 85,186 113,895 740 33,396 42,829 52,364 60,323 65,323 86,226 115,285 750 33,806 43,349 53,004 61,063 66,123 87,266 116,675 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа Г, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 30 36 42 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 130 0,41 140 0,44 0,82 150 0,47 0,87 160 0,50 0,92 1,39 170 0,53 0,97 1,46 180 0,56 1,02 1,53 190 0,59 1,07 1,60 200 0,62 1,12 1,67 2,34 210 0,65 1,17 1,74 2,44 220 0,68 1,22 1,81 2,54 2,97 230 0,71 1,27 1,88 2,64 3,09 240 0,74 1,32 1,95 2,74 3,21 250 0,78 1,37 2,02 2,84 3,33 3,79 4,68 5,30 260 0,81 1,42 2,09 2,94 3,45 3,92 4,84 5,47 270 0,84 1,48 2,16 3,04 3,57 4,05 5,00 5,64 280 0,87 1,53 2,23 3,14 3,69 4,18 5,16 5,81 290 0,90 1,58 2,30 3,24 3,81 4,31 5,32 5,98 300 0,93 1,63 2,37 3,34 3,93 4,44 5,48 6,15 310 0,96 1,68 2,46 3,44 4,06 4,57 5,64 6,32 320 0,99 1,73 2,53 3,54 4,17 4,70 5,80 6,49 330 1,02 1,78 2,60 3,64 4,29 4,83 5,96 6,66 7,59 340 1,05 1,83 2,67 3,74 4,41 4,96 6,12 6,83 7,78 9,55 10,24 350 1,88 2,74 3,79 4,53 5,09 6,28 7,00 7,97 9,81 10,52 11,83 360 1,93 2,81 3,84 4,65 5,22 6,44 7,17 8,16 10,07 10,80 12,13 15,83 370 1,98 2,88 3,94 4,77 5,35 6,60 7,34 8,35 10,33 11,08 12,45 16,24 380 2,03 2,95 4,04 4,89 5,48 6,76 7,51 8,54 10,59 11,36 12,75 16,65 390 2,08 3,02 4,14 4,93 5,61 6,92 7,68 8,73 10,85 11,64 13,07 17,06 400 2,13 3,09 4,24 5,01 5,74 7,08 7,85 8,92 11,11 11,92 13,37 17,47 410 2,18 3,16 4,34 5,13 5,87 7,24 8,02 9,11 11,37 12,20 13,69 17,88 420 4,44 5,25 6,00 7,40 8,19 9,30 11,63 12,48 13,99 18,29 430 4,54 5,37 6,17 7,56 8,36 9,49 11,89 12,76 14,31 18,70 440 4,64 5,49 6,30 7,72 8,53 9,68 12,15 13,04 14,61 19,11 450 5,61 6,43 7,88 8,70 9,87 12,41 13,32 14,93 19,52 24,52 460 5,73 6,56 8,04 8,87 10,06 12,67 13,60 15,23 19,92 25,04 30,91 470 5,85 6,69 8,25 9,04 10,25 12,93 13,88 15,55 20,33 25,56 31,55 480 5,97 6,82 8,41 9,21 10,44 13,19 14,16 15,85 20,74 26,08 32,19 490 6,09 6,95 8,57 9,38 10,63 13,45 14,44 16,17 21,15 26,60 32,83 500 6,21 7,08 8,73 9,55 10,82 13,71 14,72 16,47 21,56 27,12 33,47 37,17 41,73 510 7,21 8,89 9,79 11,01 13,97 15,00 16,79 21,97 27,64 34,11 38,91 42,53 520 7,34 9,05 9,97 11,20 14,23 15,28 17,09 22,38 28,16 34,75 39,63 43,33 530 9,21 10,13 11,39 14,49 15,56 17,41 22,79 28,68 35,39 40,37 44,13 540 9,37 10,31 11,58 14,75 15,84 17,71 23,20 29,20 36,03 41,09 44,93 550 9,53 10,47 11,89 15,01 16,12 18,03 23,61 29,72 36,67 41,83 45,73 560 10,65 12,08 15,27 16,40 18,33 24,02 30,24 37,31 42,55 46,53 570 10,81 12,27 15,53 16,68 18,65 24,43 30,76 37,95 43,29 47,33 580 10,99 12,46 15,79 17,31 18,95 24,84 31,28 38,59 44,01 48,13 590 11,15 12,65 16,11 17,59 19,35 25,25 31,80 39,23 44,75 48,93 600 11,33 12,84 16,37 17,87 19,65 25,75 32,40 39,87 45,47 49,73 64,40 86,02 610 13,03 16,63 18,15 19,97 26,16 32,92 40,61 46,21 50,53 65,44 88,01 620 13,22 16,89 18,43 20,27 26,57 33,44 41,25 46,93 51,33 66,48 89,40 630 13,41 17,15 18,71 20,59 26,98 33,96 41,89 47,67 52,13 67,52 90,79 640 13,60 17,41 18,99 20,89 27,39 34,48 42,53 48,39 52,93 68,56 92,18 650 13,79 17,67 19,27 21,21 27,80 35,00 43,17 49,13 53,73 69,60 93,57 660 17,93 19,55 21,51 28,21 35,52 43,81 49,85 54,53 70,64 94,96 670 18,19 19,83 21,83 28,62 36,04 44,45 50,59 55,33 71,68 96,35 680 18,45 20,11 2,13 29,03 36,56 45,09 51,31 56,13 72,72 97,74 690 18,71 20,39 22,45 29,44 31,08 45,73 52,05 56,93 73,76 99,13 700 18,97 20,67 22,75 29,85 37,60 46,37 52,77 57,73 74,80 100,52 710 30,26 38,12 47,01 53,51 58,53 75,84 101,91 720 30,67 38,64 47,65 54,23 59,33 76,88 103,30 730 31,08 39,16 48,29 54,97 60,13 77,92 104,69 740 31,49 39,68 48,93 55,69 60,93 78,92 106,08 750 31,90 40,20 49,57 56,43 61,73 80,00 107,47 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа Д, исполнения 1, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 30 36 42 48 (52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 130 | 0,45 140 0,48 0,89 150 0,51 0,94 160 0,54 0,99 1,42 170 0,57 1,04 1,49 180 0,60 1,09 1,56 190 0,63 1,14 1,63 200 0,66 1,19 1,70 2,23 210 0,69 1,24 1,77 2,33 220 0,72 1,29 1,84 2,43 2,78 230 0,75 1,34 1,91 2,53 2,90 240 0,78 1,39 1,98 2,63 3,02 250 0,82 1,44 2,05 2,73 3,14 3,88 4,69 5,45 260 0,85 1,49 2,12 2,83 3,26 4,01 4,85 5,62 270 0,88 1,51 2,19 2,93 3,38 4,14 5,01 5,79 280 0,91 1,56 2,26 3,03 3,50 4,27 5,17 5,96 290 0,94 1,61 2,33 3,13 3,62 4,40 5,33 6,13 300 0,97 1,66 2,40 3,23 3,74 4,53 5,49 6,30 310 1,00 1,71 2,53 3,33 3,86 4,66 5,65 6,47 320 1,03 1,76 2,60 3,43 3,98 4,79 5,81 6,64 330 1,06 1,81 2,67 3,53 4,10 4,92 5,97 6,81 340 1,09 1,86 2,74 3,63 4,22 5,05 6,13 6,98 7,77 9,67 10,33 350 1,91 2,81 3,95 4,34 5,18 6,29 7,15 7,96 9,93 10,61 11,66 360 1,96 2,88 4,05 4,46 5,31 6,45 7,32 8,15 10,19 10,89 11,96 15,63 370 2,01 2,95 4,15 4,58 5,44 6,61 7,49 8,34 10,45 11,17 12,27 16,04 380 2,06 3,02 4,25 4,70 5,57 6,77 7,66 8,53 10,71 11,45 12,58 16,45 390 2,11 3,09 4,35 5,10 5,70 6,93 7,83 8,72 10,97 11,73 12,89 16,86 400 2,16 3,16 4,45 5,22 5,83 7,09 8,00 8,91 11,23 12,01 13,20 17,27 410 2,21 3,23 4,55 5,34 5,96 7,25 8,17 9,10 11,49 12,29 13,51 17,68 420 4,65 5,46 6,09 7,41 8,34 9,29 11,75 12,57 13,82 18,09 430 4,75 5,58 6,31 7,57 8,51 9,48 12,01 12,85 14,13 18,50 440 4,85 5,70 6,44 7,73 8,68 9,67 12,27 13,13 14,44 18,91 450 5,82 6,57 7,89 8,85 9,86 12,53 13,41 14,75 19,32 24,56 460 5,94 6,70 8,05 9,02 10,05 12,79 13,69 15,06 19,73 25,08 29,96 470 6,06 6,83 8,30 9,19 10,24 13,05 13,97 15,37 20,14 25,60 30,60 480 6,18 6,96 8,46 9,36 10,43 13,31 14,25 15,68 20,55 26,12 31,24 490 6,30 7,09 8,62 9,53 10,62 13,57 14,53 15,99 30,96 26,54 31,88 500 6,42 7,22 8,78 9,70 10,81 13,83 14,71 16,30 21,37 27,16 32,52 38,10 41,75 510 7,35 8,94 10,02 11,00 14,09 15,09 16,61 21,78 27,68 33,16 38,82 42,55 520 7,48 9,10 10,19 11,19 14,35 15,37 16,92 22,19 28,20 33,80 39,54 43,35 530 9,26 10,36 11,38 14,61 15,65 17,23 22,60 28,72 34,44 40,26 44,15 540 9,42 10,53 11,57 14,87 15,93 17,54 23,01 29,24 35,08 40,98 44,95 550 9,58 10,70 11,76 15,13 16,21 17,85 23,42 29,76 35,72 41,70 45,75 560 10,87 12,19 15,39 16,49 18,16 23,83 30,28 36,36 42,42 46,55 570 11,04 12,38 15,65 16,77 18,57 24,24 30,80 37,00 43,14 47,35 580 11,21 12,57 15,91 17,05 18,78 24,65 31,32 37,64 43,86 48,15 590 11,38 12,76 16,27 17,45 19,22 25,06 31,84 38,28 44,58 48,95 600 11,55 12,95 16,53 17,73 19,53 25,59 32,52 38,92 45,30 49,75 64,32 86,16 610 13,14 16,79 18,01 19,84 26,00 33,04 39,56 46,02 50,55 65,35 87,54 620 13,33 17,05 18,29 20,15 26,41 33,56 40,30 46,74 51,35 66,38 88,92 630 13,52 17,31 18,57 20,46 26,82 34,08 41,00 47,46 52,15 67,41 90,30 640 13,71 17,57 18,85 20,77 27,23 34,60 41,64 48,18 52,95 68,44 91,68 650 13,90 17,83 19,13 21,08 27,64 35,12 42,28 48,90 53,75 69,47 93,06 660 14,09 18,09 19,41 21,39 28,05 35,64 42,92 49,62 54,55 70,50 94,44 670 18,35 19,69 21,70 28,46 36,16 43,56 50,34 55,35 71,53 95,82 680 18,61 19,97 22,01 28,87 36,68 44,20 51,06 56,15 72,56 97,20 690 18,87 20,25 22,32 29,28 37,20 44,84 51,78 56,95 73,59 98,58 700 19,13 20,53 22,65 29,69 37,72 45,48 52,50 57,75 74,62 99,96 710 30,10 38,24 46,76 59,22 58,55 75,65 101,34 720 30,51 38,76 47,40 53,94 59,35 76,68 102,72 730 30,92 39,28 48,04 54,66 60,15 77,71 104,10 740 31,33 39,80 48,68 55,38 60,95 78,74 105,48 750 31,74 40,32 49,32 56,10 61,75 79,77 106,86 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Справочное Длина шпильки L, мм Теоретическая масса шпильки типа Д, исполнения 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм 30 36 42 48 (52) 56 (60) 64 (68) | 72 (76) 80 90 100 110 (120) 125 140 160 130 0,41 140 0,44 0,82 150 0,47 0,87 160 0,50 0,92 1,39 170 0,53 0,97 1,46 180 0,56 1,02 1,53 190 0,62 1,07 1,60 200 0,65 1,12 1,67 2,34 210 0,68 1,17 1,74 2,44 220 0,71 1,22 1,81 2,54 2,97 230 0,74 1,27 1,88 2,64 3,09 240 0,78 1,32 1,95 2,74 3,21 250 0,81 1,37 2,02 2,84 3,33 3,79 4,68 5,30 260 0,84 1,42 2,09 2,94 3,45 3,92 4,84 5,47 270 0,87 1,48 2,16 3,04 3,57 4,05 5,00 5,64 280 0,90 1,53 2,23 3,14 3,69 4,18 5,16 5,81 290 0,93 1,58 2,30 3,24 3,81 4,31 5,32 5,98 300 0,96 1,63 2,37 3,34 3,93 4,44 5,48 6,15 310 0,99 1,68 2,46 3,44 4,05 4,57 5,64 6,32 320 1,02 1,73 2,53 3,54 4,17 4,70 5,80 6,49 330 1,05 1,78 2,60 3,64 4,29 4,83 5,96 6,66 7,59 340 1,83 2,67 3,74 4,41 4,96 6,12 6,83 7,78 9,55 10,24 350 1,88 2,74 3,79 4,53 5,09 6,28 7,00 7,97 9,81 10,52 11,83 360 1,93 2,81 3,84 4,65 5,22 6,44 7,17 8,16 10,07 10,80 12,13 15,83 370 1,98 2,88 3,94 4,77 5,35 6,60 7,34 8,35 10,33 11,08 12,45 16,24 380 2,03 2,95 4,04 4,89 5,48 6,76 7,51 8,54 10,59 11,36 12,75 16,65 390 2,08 3,02 4,14 4,93 5,61 6,92 7,68 8,73 10,85 11,64 13,07 17,06 400 2,13 3,09 4,24 5,01 5,74 7,08 7,85 8,92 11,11 11,92 13,37 17,47 410 2,18 3,16 4,34 5,13 5,87 7,24 8,02 9,11 11,37 12,20 13,69 17,88 420 4,44 5,25 6,00 7,40 8,19 9,30 11,63 12,48 13,99 18,29 430 4,54 5,37 6,17 7,56 8,36 9,49 11,89 12,76 14,31 18,70 440 4,65 5,49 6,30 7,72 8,53 9,68 12,15 13,04 14,61 19,11 450 5,61 6,43 7,88 8,70 9,87 12,41 13,32 14,93 19,52 24,52 460 5,73 6,56 8,04 8,87 10,06 12,67 13,60 15,23 19,92 25,04 30,91 470 5,85 6,69 8,25 9,04 10,25 12,93 13,88 15,55 20,33 25,56 31,55 480 5,97 6,82 8,41 9,21 10,44 13,19 14,16 15,85 20,74 26,08 32,19 490 6,09 6,95 8,57 9,38 10,63 13,45 14,44 16,17 21,15 26,60 32,83 500 6,21 7,08 8,73 9,55 10,82 13,71 14,72 16,47 21,56 27,12 33,47 38,17 41,73 510 7,21 8,89 9,79 11,01 13,97 15,00 16,79 21,97 27,64 34,11 38,91 42,53 520 7,34 9,05 9,97 11,20 14,23 15,28 17,09 22,68 28,16 34,75 39,63 43,33 530 9,21 10,13 11,39 14,49 15,56 17,41 22,79 28,68 35,39 40,37 44,13 540 9,37 10,31 11,58 14,75 15,84 17,71 23,20 29,20 36,03 41,09 44,93 550 9,53 10,47 11,89 15,01 16,12 18,03 23,61 29,72 36,67 41,83 45,73 560 10,65 12,08 15,27 16,40 18,33 24,02 30,24 37,31 42,55 46,53 570 10,81 12,27 15,53 16,68 18,65 24,43 30,76 37,95 43,29 47,33 580 10,99 12,46 15,79 17,31 18,95 24,84 31,28 38,59 44,01 48,13 590 11,15 12,65 16,11 17,59 19,35 25,25 31,80 39,23 44,75 48,93 600 11,33 12,84 16,37 17,87 19,65 25,75 32,40 39,87 45,47 49,73 64,40 86,62 610 13,03 16,63 18,15 19,97 26,16 32,92 40,61 46,21 50,53 65,44 88,01 620 13,22 16,89 18,43 20,27 26,57 33,44 41,25 46,93 51,33 66,48 89,40 630 13,41 17,15 18,71 20,59 26,98 33,96 41,89 47,67 52,13 67,52 90,79 640 13,60 17,41 18,99 20,89 27,39 34,48 42,53 48,39 52,93 68,56 92,18 650 13,79 17,67 19,27 21,21 27,80 35,00 43,17 49,13 53,73 69,60 93,57 660 17,93 19,55 21,51 28,21 35,52 43,81 49,85 54,53 70,64 94,96 670 18,19 19,83 21,83 28,62 36,04 44,45 50,59 55,33 71,68 96,35 680 18,45 20,11 22,13 29,03 36,56 45,09 51,31 56,13 72,71 97,74 690 18,71 20,39 22,45 29,44 37,08 45,73 52,05 56,93 73,76 99,13 700 18,97 20,67 22,75 29,85 37,60 46,37 52,77 57,73 74,80 100,52 710 30,26 38,12 47,01 53,51 58,53 75,84 101,91 720 30,67 38,64 47,65 54,23 59,33 76,88 103,30 730 31,08 39,16 48,29 54,97 60,13 77,92 104,69 740 31,49 39,68 48,93 55,69 60,93 78,96 106,08 750 31,90 40,20 49,57 56,43 61,73 80,00 107,47 Приложение 8 справочное. (Исключено, Изм. № 2). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |